Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

39/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló

34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Hunyadi János út –

(43584/4) hrsz.-ú utca – Törökverő út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében és 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest XI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„RM-58 szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Hunyadi János út ( (43584/4) hrsz.-ú utca ( Törökverő út által határolt területre.”

2. §

A KVSZ RM-58 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet mellékletével (szabályozási tervlap).

3. §

A KVSZ a következő alcímmel és az 51. §-sal egészül ki, és az eredeti 51-92. § számozás 52-93. §-ra változik:

„I-XI/K-31

Albertfalva déli részén közepes intenzitású, szabadonálló beépítési módú intézményterület

51. §

(1) Az építési övezet szabályozási határértékei:

| Övezet jele | Kialakít-ható legkisebb telek-terület mérete | Beé-píté-si mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Építménymagasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terepszint alatti beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató megengedett legnagyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Legki-sebb | Legna-gyobb |  |  |  |
| I-XI/K31 | 3000 m2 | SZ | 50% | 4,5 m | 16,0 m | 35% | 65% | 2,0 |

(2)	Az építési övezetben lakás nem létesíthető.

(3)	A területen üzemanyagtöltő állomás és gépkocsi-mosó nem helyezhető el.

(4)	A szabályozási terven jelölt építési helyen belül mélygarázs létesíthető. A mélygarázs szabad tetőfelületének 50 százalékán tetőkert létesítendő legalább 50 cm vastag termőföldterítéssel.

(5)	Melléképítmények közül

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) legfeljebb 6,0 m magas zászlótartó oszlop és

c) kerti építmény

helyezhető el.

(6)	Épület legmagasabb pontja legfeljebb 19 m lehet.

(7)	A beépítésre vonatkozó általános rendelkezések:

a) Oldalkert legkisebb mérete 11,0 m.

b) Az épületek padlóvonalát legalább 103,50 mBf. magasságban kell kialakítani.

c) A területen kerítés nem létesíthető.

(8)	Közlekedésre vonatkozó előírások:

a)	A Hunyadi János úton új, közvetlen gépjármű ingatlan kiszolgálást biztosító útcsatlakozás, vagy kapubehajtó nem létesíthető.

b)	A közutak hálózati szerepe:

a) (43584/4) hrsz.-ú utca gyűjtőút,

b) Törökverő utca kiszolgálóút.

c)	A tömb területén összességében 200 db személygépjármű parkolóhely által kiszolgált új épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbiaknak kell megfelelnie:

ca) a tömböt határoló mellékút hálózati elemek telekhatár mentén történő kiépítése,

cb)az érintett telek és egy Hunyadi János úti csomópont közötti közlekedési kapcsolat kiépítése.

d) 	A tömb területén összességében 200 db-ot meghaladó személygépjármű parkolóhely által kiszolgált új épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbiaknak kell megfelelnie:

da) a tömböt határoló mellékút hálózati elemek telekhatár mentén történő kiépítése,

db) az érintett telek és egy Hunyadi János úti csomópont közötti közlekedési kapcsolat kiépítése,

dc)a (43584/4) hrsz.-ú közterület kiépítése a Hunyadi János út ( dr. Pap Elemér utca között.

e)	Kereskedelmi funkcióhoz szükséges parkolók felszínen alakíthatók ki, a többit terepszint alatt kell elhelyezni.

f)	A létesített funkciókhoz az OTÉK által előírt számban szükséges kerékpár-támaszokat a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell kialakítani.

(9)	Környezetvédelemi, zöldfelület védelmi előírások:

a)	Fasor telepítésénél, ill. kiegészítésnél várostűrő, előnevelt, többször iskolázott, "útsorfa" minőségű faegyedek ültetendők.

b)	A zöldfelületek öntözéséhez az épületek ( nem szennyezett ( tetővizeit fel kell használni.

(10)	A terület egyedi régészeti védettség alatt áll, ahol megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.”

4. §

(1)	Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2)	A KVSZ RM – 1 sz. melléklete a Mellékletben foglaltak szerint módosul.

(3)	Hatályukat vesztik a Budapest XI. kerület, Albertfalva központ (Mezőkövesd út – vasútvonal – kerülethatár – Duna part által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről szóló 27/1999./XII.20./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Hunyadi János út ( (43584/4) hrsz.-ú utca ( Törökverő út által határolt területre vonatkozó rendelkezései.

| dr. Hoffmann Tamás polgármester | dr. Horti István jegyző |
| --- | --- |