# Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

28/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendeletnek a Budapest XI. kerület, Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontja

kiegészül a következő rendelkezéssel:

„RM-65 Szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréréti patak által határolt területre”

2. §

A KVSZ RM-65 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet 1. sz. mellékletével (szabályozási tervlap).

3. §

A KVSZ a következő alcímmel és 41/A. §-sal egészül ki:

„L6-XI/S1

Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület

Sasad, hegyvidéki, kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület

41/A. §

(1)         Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít- ható legkisebb telek- terület mérete | Leg- kisebb telek- szélesség | Beé- píté- si mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Legkisebb építmény- magasság | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terep- szint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L6- XI/S1 | 1000 m2 | 20m | SZ | 15% | - | 6,0 m | 75 % | 25 % | 0,4 |

(2)	Beépítés módja:                                  - szabadonálló

(3)	Előkert előírt mérete:                           - min. 5,0 m – max. 12,0 m

(4)   Oldalkert legkisebb mérete:                  - 	a terven jelölt építési hely szerinti méret, ennek hiányában: H/2, de minimum 3,0 m.

(5)  Hátsókert legkisebb mérete:                 - 	a terven jelölt építési hely szerinti

méret, ennek hiányában: H, de minimum   6,0 m.

(6)  Épület fő funkció:                                  - 	egy vagy többlakásos lakóépület

lakásszám maximum: építhető bruttó

szintterület/100, de legfeljebb 6 lakás,

vagy rendeltetési egység.

(7)  Fő funkciót kiszolgáló, vagy kiegészítő önállóan létesíthető épület:

- 	gépkocsi tároló - terepszint alatti

építményben

(8)  Terepszint alatti beépítés helye:         -   	építési hely területe

(9) Egyéb előírások:                                 - 	transzformátor állomás céljára az övezeti előírásoktól eltérő, műszakilag szükséges méretű telek alakítható ki. A beépítés jellege: szabadon álló, minimum 3,0 m-es elő- oldal- és hátsókerti távolsággal. Az építmény a kezelői bejárat kivételével mind a közterület, mind a szomszédos telkek felől minimum 2 soros, kötésben telepített növényzettel takartan helyezendő el.

(10) A határoló utakon a meglévő fasorok kiegészítendők vagy eltelepítendők, a meglévő közterületeken az utcák egyoldalú fásítása kötelező.”

4. §

A KVSZ a következő alcímmel és 51/D. §-sal egészül ki:

„I-XI/K-35

Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület

Közepes intenzitású, vegyes beépítésű intézményterület

51/D. §

(1)         Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít- ható legkisebb telek- terület mérete | Leg- kisebb telek- szélesség | Beépí- tési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Leg- kisebb épít- mény- magasság | Legnagyobb épít- mény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terep- szint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-XI/K-35 | 1500 m2 | 30m | SZ | 30% | 6,0m | 9,0 m | 35 % | 40 % | 0,6 |

(2)	Beépítés módja:                                    	 - szabadonálló

az 1500 m2-t meghaladó méretű telkeken több főfunkciójú épület is elhelyezhető.

(3)	Előkert előírt mérete:                            	-  5,0 m

(4)	Oldalkert legkisebb mérete:                  	-  a terven jelölt építési hely szerinti

méret, ennek hiányában: H/2, de minimum 5,0 m.

(5)  Épület fő funkció:                                  	-   szolgáltatás, kereskedelem,

vendéglátás. Új lakóépület nem

helyezhető el, meglévő épület

funkcióját erre megváltoztatni

nem lehet.

(6) Terepszint alatti beépítés helye:           	-  építési hely területe

(7) A telkeken létesülő zöldfelületeken zöldfelület 100 m2-ként 1-1 közepes lombkoronát nevelő fa telepítése kötelező.

(8) A határoló utakon a meglévő fasorok kiegészítendők vagy eltelepítendők, a meglévő közterületeken az utcák egyoldalú fásítása kötelező.”

5. §

A KVSZ a következő alcímmel és 56/D. §-sal egészül ki:

„IZ-XI/L-4

Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület

Jelentős zöldfelületű intézményterület laza beépítésű környezetben

56/D. §

(1)         Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít- ható legkisebb telek- terület mérete | Leg- kisebb telek- szélesség | Beépí- tési mód | Beépített-ség megengedett legnagyobb mértéke | Leg- kisebb bépít- mény- magasság | Legnagyobb épít- mény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terep- szint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZ-XI/L-4 | 1500 m2 | 20m | SZ | 15% | - | 4,5 m | 50 % | 25 % | 0,4 |

(2)   Beépítés módja:                                	   - 	szabadonálló

(3)	Előkert előírt mérete:                         	   - 	5,0 m

(4)   Oldalkert legkisebb mérete:                	 - 	a terven jelölt építési hely

szerinti méret, ennek hiányában: H/2, de minimum 3,0 m.

(5)	Hátsókert legkisebb mérete:                	   -  	a terven jelölt építési hely

szerinti méret, ennek hiányában: minimum 6,0 m.

(6)	Épület fő funkció:                          	   - 	BVKSZ 36. § (3) bekezdésében

megengedett funkciók, kivéve a

parkolóházakat.

(7)	Terepszint alatti beépítés helye:                 - 	építési hely területe

(8)	A telkeken létesülő zöldfelületeken zöldfelület 100 m2-ként 1-1 közepes lombkoronát nevelő fa telepítése kötelező.

(9)   	A határoló utakon a meglévő fasorok kiegészítendők vagy eltelepítendők, a meglévő közterületeken az utcák egyoldalú fásítása kötelező.”

6. §

A KVSZ 77/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Z-KP-XI/R1

Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület

Rekreációs célú közpark

77/A. §

(1)	Az övezet telkére vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít- ható legkisebb telek- terület mérete | Legkisebb telek- szélesség | Beé- píté- si mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Legkisebbépít- mény- magasság | Legnagyobb épít- mény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terepszint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-KP-XI/R1 | 10000 m2 | 80m | SZ | 2% | - | 4,5 m | 75 % | 5 % | 0,2 |

(2)	Beépítés módja:                                        - 	szabadonálló

(3)	Telek rendeltetése:                                   	- 	sportkert, pihenőkert, játszókert

(4)	Építmény funkció:                                    - 	ismeretterjesztést, pihenést,

testedzést szolgáló építmények,

-  	terület fenntartásához szükséges

építmények,

-  	vendéglátó épületek,

- 	közműellátás – a környezetre nem

zavaró hatású – építményei,

-   	víz- és záportározók.

(5) Előkert legkisebb mérete:                              - 	a terven jelölt építési hely szerinti méret, ennek hiányában:

-  5,0 m

(6) Oldalkert legkisebb mérete:                        -  	a terven jelölt építési hely szerinti

méret, ennek hiányában:

-  3,0 m

(7)	Hátsókert legkisebb mérete:                       -  	a terven jelölt építési hely szerinti

méret, ennek hiányában:

-  4,5 m

(8) Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke:       	 - 5%

helye:            	 - az építési hely területe

(9)   	A Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület belüli Z-KP-XI/R1 jelű övezet területén a beépítés módja szabadonálló, az előkert előírt mérete minimum 5,0 m, az oldalkert legkisebb mérete minimum 5,0 méter, a hátsókert legkisebb mérete minimum 6,0 m.”

7. §

A KVSZ a következő alcímmel és 78/A. §-sal egészül ki:

„Z-KP-XI/ZT

Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út – Hosszúréti patak által határolt terület

Záportározó területe

78/A. §

(1)         Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít- ható legkisebb telek- terület mérete | Legkisebb telek- szélesség | Beé- píté- si mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Legkisebbépít- mény- magasság | Legnagyobb épít- mény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terepszint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-KP-XI/ZT | kialakult | kialakult | SZ | 2% | - | 4,5 m | 90 % | 0 % | 0,02 |

(2) A Hosszúréti patakba közvetlenül csak 30,0 l/sec. mennyiségű csapadékvíz vezethető. Ezt meghaladó mennyiséget késleltető tározó közbeiktatásával lehet a patakba vezetni.

(3)    A Z-KP-XI jelű övezetek területén a beépítés módja szabadonálló, az előkert előírt mérete minimum 5,0 m, az oldalkert legkisebb mérete minimum 5,0 méter, a hátsókert legkisebb mérete minimum 6,0 m, terepszint alatti beépítés nem engedélyezhető.

(4)     Az övezet területén csak záportározó továbbá az azt kiszolgáló funkciójú épületek helyezhetők el.”

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A KVSZ RM-1 számú melléklete a mellékletben foglalt övezetek szerint módosul.

(3) Hatályát veszti a Budapest XI. kerület, Balatoni út - Péterhegyi lejtő - Péterhegyi út - Hosszúréti patak által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 12/2001./V.28./ XI.ÖK számú rendelet.

(4) Hatályát veszti a KVSZ

1. RM-46 számú mellékletének

2. SZM-46 számú mellékletének

a jelen rendelet 1. §-ában meghatározott területre vonatkozó rendelkezései.

| dr. Hoffmann Tamás polgármester | dr. Horti István jegyző |
| --- | --- |