Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

46/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Budaörsi repülőtér területének kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„RM-66 Szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Budaörsi repülőtér területére”

2. §

A KVSZ RM-66 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet mellékletével (szabályozási tervlap).

3. §

A KVSZ a következő alcímmel és 59/C. §-sal egészül ki:

„M-XI/3

Repülőtéri út - Budaörsi repülőtér által határolt terület

Munkahelyi terület

59/C. §

(1) Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít- ható legkisebb telek- terület mérete | Leg- kisebb telek- szélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Legkisebb építmény- magasság | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terep- szint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M- XI/3 | 10000 m2 | 30m | Z | 45% | 4,5 m | 20,0 m | 25% | 45% | 1,2 |

(2) Épületet, építményt csak a terven jelölt építési helyen lehet elhelyezni. Az építési helyen  kívüli területeken lévő épületrészek nem fejleszthetők.

(3) A térszín alatti beépítés építési helyen kívül is lehetséges, ez esetben különös gondossággal kell eljárni a kifutópályák alatt található, a terület talajvizesedését megakadályozó Zsolnay Porcelángyár védett kőagyag alagcsőrendszere miatt.

(4)  Az építési övezet területe nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek, valamint

a) kereskedelmi épületek,

b) szolgáltatás épületei,

c) vendéglátás épületei,

d) kutatás-fejlesztés építményei,

e) önálló intézményi épület,

f) önálló irodai épület és

g) parkolóház

elhelyezésére szolgál.

(5) Az építési telkeken 200 m2-enként számított 1-1 db lombhullató díszfa telepítendő. Az ültetésnél csak várostűrő, őshonos fafajok faiskolai változatai használhatók fel.

(6) A beépítés módja zártsorú, a kialakult beépítéshez kell illeszkedni.

(7) A megengedett legnagyobb építménymagasságot a repülési síkok befolyásolják, a szabályozási tervlapon jelölt módon.

(8) Az épület legmagasabb pontja a terepszinttől maximum 23 méter lehet.

(9) Kulturális örökségvédelemre vonatkozó előírások:

a) A szabályozási terv alá vont terület régészeti lelőhely, ahol földmunkával járó beruházást csak megelőző régészeti feltárás után lehet végezni.

b) A területen új épület létesítése vagy meglévő épület felújítása során tekintettel kell lenni a két műemléképület karakterére, anyaghasználatára.

(10) Környezetvédelmi előírások:

a)  Talajvédelem, hulladékkezelés:

aa) Szennyezett talajok feltöltésre történő felhasználása tilos, feltöltésre csak igazolt eredetű anyag használható fel.

ab) Technológiai eredetű szennyezőanyag vagy hulladék talajba kerülését meg kell akadályozni.

ac) Veszélyes hulladékot keletkeztető üzemi-ipari funkció a területen nem létesíthető.

b)  Vízvédelem:

ba) Új létesítmény csak teljes körű csatornázás (csapadék- és szennyvízelvezetés) mellett létesíthető.

bb) A beépítésből eredő többletvizek csak késleltetéssel vezethetők a befogadó Budaörsi-árokba. A késleltetett bevezetés biztosítása érdekében záportározó kialakítása szükséges.

bc) Ipari-üzemi eredetű szennyezett vizek nem vezethetők a befogadókba.

c) Levegőtisztaság-védelem:

A tervezési területen csak az érvényes kibocsátási határértékek betartását lehetővé tevő létesítmények-berendezések helyezhetők el.

d) Zaj- és rezgésvédelem:

da) A területen belül csak olyan funkciók létesíthetők, melyek pontforrásai által keltett zajterhelés kültérben nappal a 60 dB, éjszaka az 50 dB határértéket nem haladja meg.

db) A közlekedési eredetű zaj elhárítása érdekében olyan épületakusztikai megoldásokat kell választani, hogy az egyes beltéri funkciókra vonatkozó beltéri határértékek betarthatók legyenek.

(11) Zöldterületekre vonatkozó előírások:

a) Az új fák telepítése esetén a repülés korlátozása, zavarása nem megengedett, a repülési síkokat figyelembe kell venni.

b) A szabályozási terv területén élő fát kivágni csak az érvényes pótlási kötelezettség betartása mellett lehet.

(12) Közlekedési létesítményekre vonatkozó előírások:

a) A közlekedési területeket, létesítményeket és védőtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza.

b) Az 500 m2 szintterületet meghaladó nagyságú új épület létesítése során járda kiépítése szükséges a bejárattól legalább a közelebb eső autóbusz-megállóig.

c) Közösségi létesítmények építése esetén kerékpártárolót és mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyet kell biztosítani.

d) A vasút védőtávolsága a szélső vágánytól számított 50 m.

e) A közutak tervezési osztályba sorolása:

Repülőtéri út: Gyűjtőút - B.V.c.A

(13) Közműlétesítményekre vonatkozó előírások:

a) A tervezett létesítményeket teljes közművesítéssel kell ellátni.

b) A meglévő közterületi közcsővezetékekre történő rácsatlakozások csak a szolgáltató vállalatok ágazati előírásai, műszaki irányelvei alapján készíthetők.

c) A vezetékes vízhálózat nyomvonalának megváltoztatásakor, vagy új nyomvonal létesítésekor, az új tűzcsapok telepítési helyét vagy a meglévők áthelyezését a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.

d) Az épületek tűzoltási célú megközelíthetőségét biztosítani kell.

e) Az épületmagassághoz megengedett tűzszakasz méret, az oltóvízellátás, intenzitás, a tűzcsapok száma és műszaki követelménye az OTSZ2 szerint alakítandó ki.

f) A távlati fejlesztések során a konkrét, megvalósulásra kerülő létesítményekhez a beruházások megkezdése előtt a közműszolgáltatóktól ismételt elvi állásfoglalást kell kérni a pontosított igényekkel.

g) Zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített vagy a beépítésre szánt területen. A beépített vagy a beépítésre szánt területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt tervezhető és építhető.

h) Vállalkozási, gazdasági, ipari területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a csatornába bocsáthatóság megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.

i) Közcsatornába kizárólag az előírásoknak megfelelő szennyvizek vezethetők.

j) A parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, oly módon, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. A parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.”

4. §

A KVSZ 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„KL-RE-XI

Repülőterek elhelyezésére szolgáló terület

73. §

(1) Az övezet telkeire vonatkozó részletes előírások:

| Övezet jele | Kialakít-ható legkisebb telek- terület mérete | Leg- kisebb telek- szélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Legkisebb építmény-magasság | Legnagyobb építmény- magasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terep- szint alatti beépítés legna- gyobb mértéke | Szintte- rületi mutató meg- engedett legna- gyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KL-RE-XI | K | K | SZ | 2% | -- | 14,0 m | 70% | 2% | 0,1 |

(2) Az építési övezet kizárólag a repüléssel kapcsolatos közlekedési területek, személy- és teherforgalmat, sportrepülést szolgáló létesítmények céljára szolgál.

(3) A területen a repülés üzemi létesítményei mellett a tevékenységhez tartozó:

a) kiszolgáló létesítmények,

b) vendéglátási építmények,

c) raktározási építmények,

d) szálláshely-szolgáltató épületek és

e) szolgálati irodák helyezhetők el.

(4) Épületet, építményt csak a terven jelölt építési helyen lehet elhelyezni. Az építési helyen  kívüli területeken lévő épületrészek nem fejleszthetők.

(5) A 1236/20 hrsz.-ú telek nem osztható a szabályozás céljából történő telekalakítás kivételével.

(6) A térszín alatti beépítés építési helyen kívül is lehetséges, ez esetben különös gondossággal kell eljárni a kifutópályák alatt található, a terület talajvizesedését megakadályozó Zsolnay Porcelángyár védett kőagyag alagcsőrendszere miatt.

(7) Az épület legmagasabb pontja a terepszinttől maximum 17 méter lehet.

(8) Kulturális örökségvédelemre vonatkozó előírások:

a) A szabályozási terv alá vont terület régészeti lelőhely, ahol földmunkával járó beruházást csak megelőző régészeti feltárás után lehet végezni.

b) A repülőtér műemlékei – forgalmi épület, nagyhangár, kifutópálya – megőrzendők.

c) A területen új épület létesítése vagy meglévő épület felújítása során tekintettel kell lenni a két műemléképület karakterére, anyaghasználatára.

(9) Környezetvédelmi előírások:

a)  Talajvédelem, hulladékkezelés:

aa) Szennyezett talajok feltöltésre történő felhasználása tilos, feltöltésre csak igazolt eredetű anyag használható fel.

ab) Technológiai eredetű szennyezőanyag vagy hulladék talajba kerülését meg kell akadályozni.

ac) Veszélyes hulladékot keletkeztető üzemi-ipari funkció a területen nem létesíthető.

b) Vízvédelem:

ba) Új létesítmény csak teljes körű csatornázás (csapadék- és szennyvízelvezetés) mellett létesíthető.

bb) A beépítésből eredő többletvizek csak késleltetéssel vezethetők a befogadó Budaörsi-árokba. A késleltetett bevezetés biztosítása érdekében záportározó kialakítása szükséges.

bc) Ipari-üzemi eredetű szennyezett vizek nem vezethetők a befogadókba.

c) Levegőtisztaság-védelem:

A tervezési területen csak az érvényes kibocsátási határértékek betartását lehetővé tevő létesítmények-berendezések helyezhetők el.

d) Zaj- és rezgésvédelem:

da) A területen belül csak olyan funkciók létesíthetők, melyek pontforrásai által keltett zajterhelés kültérben nappal a 60 dB, éjszaka az 50 dB határértéket nem haladja meg.

db) A közlekedési eredetű zaj elhárítása érdekében olyan épületakusztikai megoldásokat kell választani, hogy az egyes beltéri funkciókra vonatkozó beltéri határértékek betarthatók legyenek.

(10) Zöldterületekre vonatkozó előírások:

a) A repülőtér területén meghatározott minimális 70%-os borítottságot biztosító zöldfelületi arányt alkotó zöldfelületeket oly módon kell kialakítani és fenntartani, hogy a mindenkor érvényes repülésbiztonsági előírások betarthatóak legyenek. Ezért a védett repülési síkokat a növénytelepítésnél is figyelembe kell venni, az alacsonyzónában fás növényzet nem telepíthető, csak gyepes felületek alakíthatók ki vagy tartandók fenn.

b) A repülőtér távlatilag is biztosított 70% zöldfelületén a védett ürgeállomány élőhelyei megtartandók.

c) Az új fák telepítése esetén a repülés korlátozása, zavarása nem megengedett, a repülési síkokat figyelembe kell venni.

(11) Közlekedési létesítményekre vonatkozó előírások:

a) A közlekedési területeket, létesítményeket és védőtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza.

b) Az 500 m2 szintterületet meghaladó nagyságú új épület létesítése során járda kiépítése szükséges a bejárattól legalább a közelebb eső autóbusz-megállóig.

c) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni parkolóhelyet fásítani kell. Minden megkezdett 4 parkolóhely után 1 db nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa ültetendő.

d) Közösségi létesítmények építése esetén kerékpártárolót és mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyet kell biztosítani.

e) A vasút védőtávolsága a szélső vágánytól számított 50 m.

f) A közutak tervezési osztályba sorolása:

fa)Repülőtéri út, Kőérberki út: Gyűjtőút B.V.c.A

fb) Vitorlázó út: Kiszolgáló út - B.VI.d.C

(12) Közműlétesítményekre vonatkozó előírások:

a) A tervezett létesítményeket teljes közművesítéssel kell ellátni.

b) A meglévő közterületi közcsővezetékekre történő rácsatlakozások csak a szolgáltató vállalatok ágazati előírásai, műszaki irányelvei alapján készíthetők.

c) A vezetékes vízhálózat nyomvonalának megváltoztatásakor, vagy új nyomvonal létesítésekor, az új tűzcsapok telepítési helyét vagy a meglévők áthelyezését a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.

d) Az épületek tűzoltási célú megközelíthetőségét biztosítani kell.

e) Az épületmagassághoz megengedett tűzszakasz méret, az oltóvízellátás, intenzitás, a tűzcsapok száma és műszaki követelménye az OTSZ2 szerint alakítandó ki.

f) A távlati fejlesztések során a konkrét, megvalósulásra kerülő létesítményekhez a beruházások megkezdése előtt a közműszolgáltatóktól ismételt elvi állásfoglalást kell kérni a pontosított igényekkel.

g) Zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt beépített vagy a beépítésre szánt területen. A beépített vagy a beépítésre szánt területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt tervezhető és építhető.

h) Vállalkozási, gazdasági, ipari területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel – a csatornába bocsáthatóság megengedett szennyezettség mértékéig – elő kell tisztítani.

i) Közcsatornába kizárólag az előírásoknak megfelelő szennyvizek vezethetők.

j) A parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, oly módon, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. A parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatorna hálózatba.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A KVSZ RM-1 számú melléklete a mellékletben foglalt övezetek szerint módosul.

| dr. Hoffmann Tamás polgármester | dr. Horti István jegyző |
| --- | --- |