Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

57/2012. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletnek a Budapest XI. kerület, Fehérvári út – Etele út – Petzvál utca – Mérnök utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ának (3) bekezdésében és a 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest XI. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:

„RM-61 szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Fehérvári út – Etele út – Petzvál József utca – Mérnök utca által határolt területre”

2. §

A KVSZ RM-61 számú mellékletként kiegészül jelen rendelet mellékletével (szabályozási tervlap).

3. §

A KVSZ a következő alcímmel és 51/ A. §-sal egészül ki:

„I-XI/K-32

Fehérvári út – Etele út – Petzvál utca – Mérnök utca által határolt terület

Közepes intenzitású, vegyes beépítésű intézményterülete

51/A. §

- Az építési övezet szabályozási határértékei:

| Övezet jele | Kialakít-ható legkisebb telek-terület mérete | Legkisebb telek- szélesség | Beé-píté-si mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Építménymagasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terepszint alatti beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató megengedett legnagyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legki-sebb | Legna-gyobb |  |  |  |
| I-XI/K-32 | 1500 m2 | 30 m | Z, SZ | 50% | 10,0 m | 23,0 m | 35% | 65% | 3,0 |

(2) Épület legmagasabb pontja legfeljebb 27 m lehet.

(3) Az előírt elő,- oldal,- vagy hátsókertbe eső meglevő épületek, épületrészek nem bővíthetőek, azokon csak állagmegóvás és homlokzatfelújítás végezhető.

(4) Az övezet területén parkolóház nem létesíthető.	Az övezetben a lakófunkció szintterülete az építhető bruttó szintterület max. 40%-a lehet. Kereskedelmi funkció max. 5000 m2 bruttó szintterületen létesíthető.

(5) A funkcióhoz tartozó parkolóhely szükséglet telken belül biztosítandó.

(6) Az öntözést a beépített területre hulló csapadékvíz felhasználásával kell megoldani.

(7) Az intézményekhez az OTÉK szerint előírt számban és a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell biztosítani a kerékpártámaszokat.

(8) Terepszint alatti beépítések esetén a talajvíz szabad áramlását műszaki megoldásokkal biztosítani kell.

(9) A létesítmények tüzivíz ellátására az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

(10) A szabályozási tervben jelölt zajvédelmi határon belül védendő épület (lakó- és szállásépület) nem helyezhető el.”

4. §

A KVSZ a következő alcímmel és 51/ B. §-sal egészül ki:

„I-XI/K-33

Fehérvári út – Etele út – Petzvál utca – Mérnök utca által határolt terület

Közepes intenzitású, vegyes beépítésű intézményterület

51/B. §

- Az építési övezet szabályozási határértékei:

| Övezet jele | Kialakít-ható legkisebb telek-terület mérete | Legkisebb telek- szélesség | Beé-píté-si mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Építménymagasság | Zöldfelület legkisebb mértéke | Terepszint alatti beépítés legna-gyobb mértéke | Szintterü-leti mutató megengedett legnagyobb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Legki-sebb | Legna-gyobb |  |  |  |
| I-XI/K-33 | 1500 m2 | 30 m | SZ | 50% | 10,0 m | 15,0 m | 35% | 65% | 2,5 |

(2) A területen urnatemető csak az erre kijelölt védőterület határán és a létesítendő épület kontúrján belül, szint alatt alakítható ki.

(3) Az övezet területén parkolóház, lakó- és szállásépület nem létesíthető. Kereskedelmi funkció max. 1000 m2 bruttó szintterületen létesíthető.

(4) A funkcióhoz tartozó parkolóhely szükséglet telken belül biztosítandó.

(5) Az öntözést a beépített területre hulló csapadékvíz felhasználásával kell megoldani.

(6) Az OTÉK szerint előírt számban és a Magyar Kerékpárosklub ajánlásának megfelelő műszaki kivitelben terepszinten kell biztosítani a kerékpártámaszokat.

(7) Terepszint alatti beépítés esetén a talajvíz szabad áramlását műszaki megoldásokkal biztosítani kell.

(8) A létesítmények tüzivíz ellátására az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.”

5. §

(1)	Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2)	E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a KVSZ RM – 1 sz. melléklete jelen rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

(3) Hatályát veszti

a) a KVSZ 50/F. §-a,

b) a KVSZ SZM-18. számú mellékletének a Budapest XI., Fehérvári út - Etele út - Petzvál József u. - Mérnök u. által határolt területre vonatkozó rendelkezései és

c) a KVSZ RM-18. számú mellékletének a Budapest XI., Fehérvári út - Etele út - Petzvál József u. - Mérnök u. által határolt területre vonatkozó rendelkezései.

| dr. Hoffmann Tamás polgármester | dr. Horti István jegyző |
| --- | --- |